## Slide 1: ESPNOW
Protocol ontwikkeld door Espressif
ESP communicatie over WiFi
Peering devices aan de hand van MAC adres
Beperkte payload van 250 bytes
Low power
Theoretische afstand van 400 a 500 meter in open lucht
Security: beveiligde communicatie mogelijk aan de hand van PSK

## Slide 2: Test setup
ESP32-C6-WROOM
Sensor
ESP32
Gateway
+ Externe Ethernet
ESPNOW
AWS IoT
MQTTS
EC2
API
InfluxDB
Grafana
HTTPS

## Slide 4: Software
Sensor
Configureren als Wifi Station
Peer met Gateway aan de hand van MAC adres
Data versturen
5 seconden in deep sleep
Gateway
Configureren als Wifi Access Point
Callback functie definieren bij ontvangen data
In callback functie, data verzenden naar AWS IoT (via queue)

## Slide 5: Resultaten
Gemiddeld stroomverbruik in deep sleep: 205µA
Maximaal stroomverbruik espnow: 63,4 mA
Maximaal stroomverbruik bij langere afstand: tot 110 mA
Reële afstand binnen: 10m (vooral muren zijn verzwakkende factor)
Tijd voor versturen van 117 byte data: +- 850ms
Deep sleep
+- 205µA
5 seconden
Wifi setup en peering
+- 35 mA
0,6 seconden
Versturen data
+- 63 mA
0,25 seconden

## Slide 6: Vergelijk met wifi
Stroomverbruik in deep sleep en power on vergelijkbaar met ESPNOW
Voornamelijk groot verschil in tijd om te verbinden met access point